## Slide 1
MOVEV GOshow
Evolución del Proyecto
Cargador rápido DC para vehículos eléctricos
Juan Pedro de León
Posgrado en Fabricación Digital e Innovación
UTEC · Fab Lab Barcelona
Rivera, Uruguay · 2025 – 2026
MOVEV · Charging Infrastructure

## Slide 2
El Concepto Original
Inicio del posgrado — Segundo semestre 2025
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
2 / 8
Contexto del proyecto
▸ Startup de cargadores eléctricos en desarrollo
▸ Diseño concebido para el mercado brasileño
▸ Abastecimiento previsto desde Brasil
▸ Idea inicial: integrar un biorreactor de algas
como componente ambiental diferenciador
▸ Controlador: Phoenix Contact EVPLC
▸ Fuentes: 4 × Phoenix Contact CHARX 30kW
▸ Potencia máxima: 120 kW DC
▸ Peso fuentes: 4 × 27 kg = 108 kg
Especificaciones originales
Potencia total: 120 kW DC
Módulos de potencia: 4 × 30 kW
Peso por módulo: 27 kg
Controlador: Phoenix EVPLC
Mercado objetivo: Brasil / LATAM
Conector: CCS2
Idea innovadora inicial
Biorreactor de algas integrado al cargador
como componente ambiental y diferenciador.
Esta idea fue descartada durante el desarrollo
al aparecer problemas técnicos concretos y
cambios de proveedor que reencauzaron el foco.

## Slide 3
El Diseño Original No Era Recuperable
Los problemas detectados y la decisión de reiniciar desde cero
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
3 / 8
Problemas Estructurales
▸ Carga estructural del gabinete
mal distribuida
▸ Ingreso de agua en componentes
críticos (uso exterior)
▸ Dificultades de transporte por
distribución de masas
▸ Puntos de izaje no definidos
▸ Sin control propio del modelo
CAD original
Problemas de Proveedores
▸ Phoenix Contact sin representación
en Uruguay para cargadores EV
▸ Proyecto diseñado para Brasil:
componentes inaccesibles en
el mercado local
▸ Cambio de proveedor de fuentes
obligó a replantear el layout
interno completo
▸ Sin autonomía de diseño
La Decisión
NO "parchar" el diseño:
REINICIAR DESDE CERO
Nuevo modelo en Fusion 360
con control total del CAD
Criterios prioritarios:
▸ Fabricabilidad local
▸ Modularidad
▸ Robustez estructural
▸ Fácil mantenimiento
▸ Autonomía técnica
"El problema no era solo técnico, sino también estructural y metodológico."

## Slide 4
Cambio 1: Fuentes de Potencia
Phoenix Contact 30 kW → Maxwell 50 kW | Impacto directo en el diseño estructural
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
4 / 8
ANTES — Phoenix Contact CHARX 30kW
Potencia por módulo:
30 kW DC
Cantidad de módulos:
4 unidades
Potencia total:
120 kW
Peso por módulo:
27 kg → total: 108 kg
Disponibilidad UY:
Sin representación local
Layout interno:
4 fuentes en vertical,
espacio interno muy reducido
→
DESPUÉS — Maxwell MXR100050B 50kW
Potencia por módulo:
50 kW DC
Cantidad de módulos:
3 unidades (−1 fuente)
Potencia total:
150 kW (+25%)
Peso por módulo:
23 kg → total: 69 kg (−36%)
Disponibilidad:
Proveedor activo en el mercado
Layout interno:
Más espacio libre, mejor flujo
de aire y acceso técnico

## Slide 5
Cambio 2: Sistema de Control y Seguridad
Phoenix EVPLC → Vector vSECC.single · IMD · Contactora DC 400A · GSM · Raspberry Pi
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
5 / 8
Controlador: Vector vSECC.single
▸ Diseñado específicamente para estaciones EVSE AC/DC
▸ Protocolo CCS2 + ISO 15118 nativo
▸ Gestión con PLC, medidores, IMD y backend
▸ Mayor alineación normativa IEC 61851
IMD + Contactora DC 400A
▸ IMD: monitorea fugas de aislamiento hasta 1000 VDC
▸ Ante falla: abre contactora DC, el PLC sigue activo
▸ Permite diagnóstico remoto y registro de eventos
▸ Contactora 400A incorporada por esta lógica de seguridad
Monitoreo Remoto GSM / LTE 4G
▸ Circuito dedicado de telemetría vía datos móviles
▸ Dashboard web: estado, alarmas, energía entregada
▸ Comunicación directa con el PLC principal
▸ Base tecnológica para red comercial de cargadores
Raspberry Pi + PiSignage + Apache/PHP
▸ Integración vía bus I2C
▸ Pantalla dual: estado de carga + publicidad dinámica
▸ Servidor Apache/PHP para contenido propio configurable
▸ Separación entre lógica crítica de carga y multimedia
GOshow
150kW DC
+ 22kW AC

## Slide 6
La Realidad del Mercado Local
Búsqueda de proveedores en Uruguay · Mayo – Junio 2026
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
6 / 8
✗ Tincafil — Rivera, Uruguay (mayo–junio 2026)
Primer intento de cotización de fabricación estructural del gabinete.
27/05 → Archivo 3D .IGES enviado con indicaciones de ensamblaje (Chapa Sold / Ind, CH16, 1,5mm).
02/06 → Tincafil solicita formato .DWG (¡2D!). | 04/06 → Se explica que el gabinete es demasiado complejo para 2D.
04/06 → Aceptan formato .STEP, aguardan archivo. Resultado: sin presupuesto de fabricación cerrado.
✓ RECUFLON — Tarariras, Colonia (29 mayo 2026)
Primer presupuesto formal obtenido. Especialista en tratamiento superficial y pintura en polvo electrostática.
Presupuesto Nro. 20260529_01 | Opción 1: USD 525 + IVA | Opción 2 (con fondo): USD 620 + IVA por unidad.
Colores: Negro Opaco (chasis) · Negro Satinado (carcasa) · Azul RAL 5012 (fibra de vidrio).
Conclusiones
1. Sin proveedor integral
en el interior del país
para este tipo de proyecto.
2. Brecha tecnológica real:
talleres solo trabajan en
2D, no interpretan 3D.
3. Fabricación propia =
única vía de avanzar.
→ Justifica aprender
soldadura MIG y fabricar
la estructura de forma
autónoma.

## Slide 7
La Respuesta: Autonomía Técnica
Fabricación propia · Documentación de ingeniería · Planos técnicos 2D
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
7 / 8
Soldadura MIG — Fabricación propia
Ante la ausencia de un proveedor
que fabrique la estructura, se
tomaron dos decisiones concretas:
▸ Inscripción en curso de
soldadura MIG
▸ Compra de soldadora MIG propia
Impacto en el diseño en Fusion 360:
▸ Cada unión se piensa con el
ángulo de antorcha y la
penetración del cordón.
▸ Design for Manufacturing
como práctica física real.
Estructura: ~44 kg · 10 perfiles
Planos de Ingeniería Emitidos
Para proveedores sin capacidad 3D,
se generaron planos 2D normalizados:
▸ Anexo I — Negro Opaco
(chasis, 848×2023×350 mm)
▸ Anexo II — Negro Satinado
(carcasa, 642×1976 mm)
▸ Anexo III — Azul RAL 5012
(fibra de vidrio)
Planos de ingeniería formales:
▸ MOV-SIF-001
Instalación en campo
▸ MOV-GShow-CA
Control Assembly 150kW
Modelo 3D — GOshow Final
Modelo Fusion 360 completo con:
▸ Estructura portante
▸ Cerramientos
▸ Bandejas eléctricas
▸ Sistemas de ventilación
▸ Soporte de izaje (tornillo)
▸ Indicador LED CCS2
(WS2812B programables)
Archivo exportado a .STEP
(GOshow v1.3 + Nayax)
para cotización externa.
Control total del CAD →
adaptable a cambios de proveedor.

## Slide 8
Estado Actual y Próximos Pasos
Mayo – Junio 2026
MOVEV · GOshow · Evolución del Proyecto 2025–2026
8 / 8
Seguimiento del proyecto — Junio 2026
✓ LISTO
Rediseño estructural completo en Fusion 360
✓ LISTO
Lista de piezas estructurales (~44 kg, 10 perfiles)
✓ LISTO
Planos técnicos 2D — Anexos I, II y III + modelo final
✓ LISTO
Plano de instalación en campo MOV-SIF-001
✓ LISTO
Plano Control Assembly MOV-GShow-CA
✓ LISTO
Presupuesto de pintura RECUFLON: USD 525–620/unidad
⚙ EN CURSO
Perforaciones físicas del gabinete (mayo 2026)
⚙ EN CURSO
Sustitución soporte CCS2 con LED WS2812B programables
⚙ EN CURSO
Cotización estructural con Tincafil (archivo .STEP enviado)
○ PENDIENTE
Fabricación y soldadura MIG del chasis
○ PENDIENTE
Terminación superficial — RECUFLON (paint on delivery)
○ PENDIENTE
Ensamblaje eléctrico y electrónico
Aprendizajes del proceso
1. De lo ideal a lo real:
Abandonar el biorreactor
fue una decisión estratégica.
2. Autonomía técnica:
Diseñar para fabricar
implica conocer el proceso
físico real.
3. Documentación viva:
Los cambios de proveedor
probaron la modularidad
del diseño.
"Solo importa lo que
documentaste."